## Slide 1
H3C 4G路由器解决方案
杭州华三通信技术有限公司 版权所有，未经授权不得使用与传播

## Slide 2
4G是ICT企业网关最佳的备份链路
在此给出了利用4G作为备份链路的几种应用场景
介绍了H3C的ICT企业网关的新产品
引入

## Slide 3
了解4G路由器的应用场景
了解H3C的4G路由器新产品
课程目标
学习完本课程，您应该能够：

## Slide 4
4G路由器的整体方案
4G路由器应用场景介绍
4G路由器产品介绍
H3C方案的优势
目录

## Slide 5: 4G宽带接入市场价值
4
3
2
1
6
5
提升客户粘性
促进4G放号
实现快速部署
1
2
3
4
5
6
促进专线销售
促进设备销售
扩大放号群体
提升4G AURP值
快速布线、简化成本
有线、WIFI、4G一体化
提升客户粘性
“线路+设备”捆绑。客户依赖性加强
快速部署
对线路不可达客户实现快速部署，简化布线成本
YOUR TEXT HERE
促进4G放号
4G从个人客户延伸至政企客户，扩大用户群体的同时，提升AURP值

## Slide 6: 4G宽带接入典型场景
可靠、安全的接入特性
便利的网管维护特性
总部/分支互联
1、企业利用设备实现总部和分支之间的联网,分支节点的设备可以采用4G无线或与有线通信结合的方式；
2、考虑到应用安全,分支机构可以和总部设备采用VPN技术
3、公司总部运维中心可采用SNMP或TR069方式实现路由器的集中管理
独立企业链路备份
1、实现内部联网,既可以采用以太网有线连接方式,也可以采用WLAN无线连接方式；
2、上行可以采用独立的3G无线通信方式,也可以采用3G无线接口作为有线连接的备份及负载分担方式进行通信；
离行金融ATM
1、金融网点无人值守银行的ATM机通过内置ATM。4G无线连到银行网络中心；
2、考虑到应用安全，ATM机里面的路由器与中心的设备实现IPsec数据加密功能。
移动或野外通信
1、对于物理位置不固定的网络通信业务，很合适采用路由器的4G通信方案，如救护车、警车、公交、移动指挥车、获取有线资源的场所也适合采用这种3G无线通信方案；
2、考虑到应用安全，路由器与中心的设备实现IPsec数据加密功能。

## Slide 7: H3C 4G接入的整体方案
通过VPDN和IPSec VPN保证4G无线接入的安全性！
MSTP
运营商
中心总部内网
分支网络
离行ATM
移动办公
远程监控
VPDN 隧道
IPSec 隧道
专线接入网关
4G接入网关
4G网关
4G网关
4G网关
4G网关
专线网关
4G接入专线
MSTP专线
H3C 4G无线接入场景
总部/分支互联
独立企业网点链路互备
离行ATM机接入线路
移动、野外接入线路

## Slide 8: 4G宽带接入的安全方案
网络安全需要全方面考虑！
网点
路由器
运营商网络
中心外联区
LNS
IPSec VPN
AAA/网管/CA服务器
接入专线
运营商认证服务器
VPDN/L2TP
LAC
分支网络
内部FW
核心区
交换机
交换机
业务服务器
DM区域
安全区域
4G无线接入应用通常由如下三部分构成：
网点设备（配置4G接入的路由器）；
运营商网络（4G接入网，LAC，IP承载网，运营商认证服务器等）；
以及中心侧设备（LNS，AAA服务器，防火墙等）；
终端接入安全
二次认证完成用户名、密码、设备序列号和IMSI绑定
端到端加密
VPDN专线
业务隔离
外部FW

## Slide 9: 链路安全：全面支持AD VPN
方案特点：
自动隧道
自动隧道、动态路由、分支互访
实现大规模分支接入
最大支持3000分支接入
部署和扩容简单
工作量减少70-90%
小压力，高安全
总部压力降低30%
Hub
Routers
Firewalls
Hub1
Hub2
VAM
Servers
IMC IVM & BIMS Server
Spoke
Routers
Branch 1
Internet
AAA
Server
Core
Switches
Branch 2
Main
Backup
永久IPsec隧道
按需动态IPsec隧道

## Slide 10: 链路可靠性：网络质量的感知和切换
实时监控主链路质3G信号强度
分支
总部
当主链路质量存在问题时，自动进行链路切换
SIM卡1
SIM卡2
双3G/4G上行，支持链路负载和备份
根据3G/4G信号强度进行链路切换，保证可靠性

## Slide 11: 设备安全：网络防盗用
防止SIM/UIM卡被盗用
安全特性
地图定位功能
本地IMSI绑定
硬件信息绑定认证
防止路由器插入非法的SIM卡接入网络
支持GPS定位功能，防止设备被盗窃
Notes: 硬件信息绑定：中心侧使用H3C AAA服务器对 VPDN接入的用户名、密码、设备序列号、IMSI号进行四元组绑定认证，只有通过四元组绑定认证后才能最终接入；保证一机一卡一帐户，防止 VPDN账户泄露后使用非法SIM卡接入中心网络
本地IMSI绑定：在路由器上启用IMSI绑定功能，每次进行 拨号前，路由器读取插入的SIM卡IMSI信息并于本地配置的合法信息进行匹配，如果匹配不上，则不进行 拨号，防止路由器插入非法的 卡接入网络；
GPS定位功能：启动GPS定位功能后，设备获取GPS位置信息，并提交给位置服务器获取地址位置信息，防止路由器被偷盗后接入中心网络；

## Slide 12: 4G宽带接入的链路加密方案
4G路由器
3G接入网关
LNS
国密办加密算法
外部FW
VPDN专线
运营商认证服务器
LAC
分支网络
支持国密办SM1、SM2、SM3硬件加密验证算法；
支持国际标准算法，如：DES、3DES、AES128、AES192、AES256加密算法；MD5，SHA验证算法；
Notes: 虽然在运营商和LNS设备之间采用专线VPDN接入，但是采用VPDN/L2TP封装的业务数据是不经过加密的，无法保证其安全性保密性，因此必须采用IPSec对业务流量进行加密，以保证业务流量的机密性、完整性和真实性；
IPSec支持DES、3DES、AES128、AES192、AES256加密算法；支持MD5，SHA验证算法；支持硬件加密，PFS特性保证业务数据的安全性。
支持国密办SM1硬件加密算法，符合国家信息安全规定；（MSR93X内置国密办加密卡已支持，SIC-加密卡13年7月份可测试）

## Slide 13: 运维管理：智能分支零配置部署方案
0配置开局方案
U 盘自动部署
广域网
总部
IMC BIMS Server
分支
完整配置
短信自动部署
总部
IMC BIMS Server
广域网
分支
短信网关
初始配置
U盘
完整配置
初始配置
初始配置
完整配置
加密
传输
自动
连接
自动
连接
实现大规模分支零配置自动部署提高部署效率
分支无需配备专业维护人员，降低运维成本
方案亮点
Notes: 提供初始配置规格

## Slide 14: 运维管理：U盘零配置自动部署方案
方案说明：
总部生成分支路由器基础配置
设备发往网点，网点人员将包含基础配置文件的U盘插入路由器
路由器自动读取配置，连接BIMS下发完整配置
路由器自动完成VPN隧道的建立，接入企业总部
分支交换机通过DHCP获取BIMS服务器参数，自动完成配置下发
方案亮点：
通过BIMS和U盘开局实现分支路由器的自动部署
通过BIMS和分支路由器实现内网分支交换机零配置
通过BIMS实现远程修改分支路由器配置异常时，分支路由器可自动回滚到正常配置
Internet
Spoke Routers
Hub Routers
HQ
Hub1
Main
Backup
Hub2
VAM
Servers
DHCP Option43
VAM Register
Branch Switch
TR069
Branch
FW1
FW2
Edge Router1
Edge Router2
IPsec Tunnel
EAD/UAM Server
第三方杀毒服务器补丁升级服务器
IMC BIMS & IVM & UAM Server
CA Server
Switch
分支路由器配置信息
分支交换机配置信息
Core Switch
U盘开局
Notes: 2015/10/9
14

## Slide 15: 运维管理：3/4G零配置自动部署方案
15
Internet
Spoke Routers
Hub Routers
HQ
Hub1
Main
Backup
Hub2
VAM
Servers
DHCP Option43
VAM Register
Branch Switch
TR069
Branch
3G/4G / LTE
FW1
FW2
Edge Router1
Edge Router2
IPsec Tunnel
第三方杀毒服务器补丁升级服务器
IMC BIMS & IVM & UAM Server
CA Server
Switch
分支路由器配置信息
分支交换机配置信息
EAD/UAM Server
Core Switch
3/4G短信开局
方案说明：
总部设置分支路由器3G连接参数和基础配置
设备发往网点，网点人员将SIM卡插入3G模块，路由器上电
总部向分支SIM卡发送配置短信
路由器收到短信，读取配置，自动连接BIMS下发完整配置
路由器自动完成VPN隧道的建立，接入企业总部
分支交换机通过DHCP获取BIMS服务器参数，自动完成配置下发
方案亮点：
通过BIMS和3G/LTE短信开局实现分支路由器的自动部署
通过BIMS和分支路由器实现内网分支交换机零配置
通过BIMS实现远程修改分支路由器配置异常时，分支路由器可自动回滚到正常配置
Notes: 2015/10/9
15
总部和分支间通过iBGP进行动态路由交互。

## Slide 16: 零配置方案价值及场景
减少人工配置错
提高部署效率
降低人力成本
降低差旅费
降低运维成本
Zero Configuration
数据中心大规模设备上线
大量地理位置分散的设备
大量重复的配置
基于策略的业务开通
批量服务下发、软件升级等
零配置（Zero Configuration）部署方案指不需要人工干预实现对设备的业务下发（设备零接触）
价 值
场 景

## Slide 17
4G路由器的整体方案
4G路由器应用场景介绍
4G路由器产品介绍
H3C方案的优势
目录

## Slide 18: 应用场景一：分支无线备份链路方案
方案特点：
3/4G与有线线路之间灵活备份，支持广域网智能流量调度方案 ；
双上行链路之间支持负载分担和备份模式；
支持按需拨号和常在线灵活的拨号策略；
MSTP
运营商
中心总部内网
分支网络
VPDN 隧道
IPSec 隧道
专线接入网关
接入网关
网关
网关
专线
接入专线
MSTP专线
分支网络
运营商
备份隧道

## Slide 19: 应用场景二：离行ATM机\无人值守银行
1、金融网点无人值守银行的ATM机采用支持4G的接入设备（如MSR），该设备放到ATM机里面，通过4G无线连到银行网络中心；实现ATM机快速部署。
2、考虑到应用安全，ATM机里面的4G接入设备与中心的设备实现IPsec数据加密功能。
3、在运维中心部署SNMP或TR069服务器，对下属的路由器网关实现集中管理。
骨干路由器
WAN
金融机构总部
至上级节点或
成员机构
4G无线
4G接入设备
离行ATM
数据加密隧道

## Slide 20: 应用场景三：外联单位4G接入
1、外联单位通过4G无线方式连接到总部进行业务互通。
2、分支机构设备实现总部和分支之间的联网,分支节点的设备可以采用4G无线或与有线通信结合的方式；
3、考虑到应用安全,外联单位（分支机构）可以和总部设备采用VPN技术,具体采用哪种VPN技术根据实际情况和应用需求而定。
4、总部运维中心可采用SNMP或TR069方式实现路由器网管的集中管理。
网管中心
CAMS服务器
应用服务器
总部
SR66
外联单位（分支）
数据加密隧道
一/二级骨干网
4G无线
4G接入设备
4G接入设备

## Slide 21: 应用场景四：野外或移动通信应用场景
总部
SR6600
Internet
IPsec数据加密
SSL VPN
4G网关
4G网关
移动指挥车
海上采油平台
移动接入：对于物理位置不固定的网络通信业务采用4G链路接入方式。
安全性高：采路由器与中心的设备实现IPsec数据加密功能。

## Slide 22
4G路由器的整体方案
4G路由器应用场景介绍
4G路由器产品介绍
H3C方案的优势
目录

## Slide 23: 4G网关路由器产品形态
H3C发布多种4G接入产品以满足各种场景下4G接入的需求，主要分为插卡式4G接入、USB 4G接入、内嵌式4G接入三种方式：
内嵌式4G接入
适用场景：中小型分支机构，离行ATM机，移动办公等对可靠性要求较高；
适用产品：MSR930系列4G路由器；
插卡式4G接入
适用场景：大型分支结构出口网关，采用4G线路作为有线专线的备份线路，对可
靠性和性能要求较高，可根据分支规模和性能需求选择不同的MSR路由器；
适用产品：MSR全系列含有SIC插槽产品；
USB 4G接入（外购）
适用场景：零售和业务网点4G接入，使用频率和强度较低；
适用产品：MSR全系列支持USB接口产品；

## Slide 24: H3C 4G网关路由器产品
MSR930-W-LM
（上行4G下行wlan）
MSR930-LM
3G全面升级为4G
同时支持移动FDD/TD-LTE模式（向下兼容移动和联通3G）
MSR800

## Slide 25: MSR930产品介绍
属性 | MSR 930-LM | MSR 930-W-LM
产品图片 |  | 
转发性能 | 450Kpps | 450Kpps
防火墙性能 | 900Mbps | 900Mbps
加密性能 | 160Mbps | 160Mbps
WAN以太口 | 1GE | 1GE
LAN以太口 | 4GE | 4GE
3G/4G | TDD/FDD | TDD/FDD
其他接口 |  | 11n

## Slide 26: MSR800产品介绍
ITEM | WAN | LAN | WiFi | USB | 包转发 | 带机量
MSR800 | 1×GE(Combo) | 4×GE | / | 1 | 200K | 50
MSR800-W | 1×GE(Combo) | 4×GE | 802.11b/g/n | 1 | 200K | 50
MSR800-10 | 1×GE(Combo)＋1GE | 8×GE | / | 1 | 200K | 50
MSR800-10-W | 1×GE(Combo)＋1GE | 8×GE | 802.11b/g/n | 1 | 200K | 50
场景：商贸连锁、加油站、分支互联等
业界唯一全GE固化
自带Combo口
全部可切三层口
USB 3G/4G扩展
0配置、ADVPN

## Slide 27: 完善的天线馈线方案
棒状天线，适合于信号覆盖较好的场所。如果信号不好也可用天线延长线将自天线引到信号较好的地方。
天线延长线
(6米/15米，选配)
SIC-4G模块
吸铁式天线，适合于路由器需放在屏蔽的金属箱体内的场景，如ATM机。
或
主机内置4G

## Slide 28
4G路由器的整体方案
4G路由器应用场景介绍
4G路由器产品介绍
H3C方案的优势
目录

## Slide 29: H3C在中国企业路由器的市场地位
No.1
中国企业网络市场综合份额
中国交换机市场：33.6%
2010年起连续4年市场份额第一
中国企业路由器市场：50.8%
2010年起连续4年市场份额第一
中国无线市场 ：39%
2008年起连续6年市场份额第一
中国安全防火墙市场: 14.7%
2011年起连续3年市场份额第二
数据来源: IDC 2013, Gartner 2013

## Slide 30: H3C 4G路由器的优势
路由器融合4G优势：
  长期服务行业市场，在金融网点路由器市场占有率超过50%
  对链路有智能备份、负载分担等特点，通信链路具备高可靠性。
  采用路由器强大的安全和数据加密功能，在4G自身安全措施基础上，进一步大幅提升4G无线通信应用安全性。
  结合USB或SIC插卡，一台路由器仅需连接电源线就能提供4G无线和WiFi无线直接的信息交换，带来了组网的极大便利性。
  4G通信接口的标准化保证了4G模块功能的完善性。
Notes: 30

## Slide 31
介绍了4G路由器在运营商行业客户中的应用场景
概述了H3C几款4G路由器的主要特点
本章总结